## Slide 1: 本周组会研究进展报告
2021/7/7-2021/7/12

## Slide 2: 赵阳洋
    加解密版本
      仿真——进行中
上周研究计划（1～2页）：

## Slide 3: 赵阳洋
本周研究进展（1页）：
  1.zz测试版本增加checksum——已完成，提交zz测试
    1）添加计算checksum代码(复用hzh版本)；2）添加checksum更新包内容的代码
    hzh版本基础上的修改：
      1)增加了ip_chksum的计算(ip头20字节输入)；
      2)输出逻辑的处理：chksum算法之前版本缺一步没实现： 将32bit值的高16bit与低16bit相加到一个新的32bit值中，若新的32bit值大于0Xffff,再将新值的高16bit与低16bit相加；
    zz帮生成了一份软件计算checksum的pcap包，方便硬件验证正确性
    仿真结果：checksum与软件计算结果一致，包对应位置checksum值可以正确更新

## Slide 4: 赵阳洋
本周研究进展（2页）：
  1.zz测试版本增加checksum
    计算checksum——正确
      注意：输出的chksum需要2个字节换序才能替换包内对应字节

## Slide 5: 赵阳洋
本周研究进展（3页）：
  1.zz测试版本增加checksum
    包对应位置更新checksum——正确
      输入：ip_chksum第4拍[15:0]=0x0000; tcp_chksum第7拍[31:16]=0x0000;
      输出： ip_chksum第4拍[15:0]=0x7585; tcp_chksum第7拍[31:16]=0xf261;

## Slide 6: 赵阳洋
本周研究进展（N页）：
  3.其他辅助工作
    1) 找赵地老师借U250板卡
    U250卡一块(4U机箱里)；usb线一根(4U机箱里)；电源线一根(4U机箱里)；螺丝两颗(我自己收在4U机箱给配的零件盒里面了，4U机箱给送了2个盒子，一个装导轨，一个装零件)
    2) 给wwk发邮件确认修改过的点
    一个遗留问题：在收到tcp包发现tcp_sequence乱序之后，先发一个0008的配置包给上层，通知上层自己解密，再bypass收包
Header(56 byte)
Read Key (32 byte)
Read IV (12 byte)
Write IV (12 byte)
Write Key (32 byte)

## Slide 7: 赵阳洋
本周研究进展（N+1页）：
  3.其他辅助工作
    3) 百万连接测试相关
    接收端可能要做4Byte的偏移，有WLAN的四字节头会配进来。经讨论硬件不需要配置，是理解问题：我这边其实收不到带WLAN信息的包，sh是在监测端拿到的包。
    配了2版bit文件
      需要重新配一下debug信号，抓一下uid和keyin，确保我发的包是对的xilinx_dma_pcie_ep0708-recv-xor.bit
      在发包通路，改成从包里提取uid，然后读key，异或payload抓信号， xilinx_dma_pcie_ep0708-recv-send-xor.bit

## Slide 9
4.testbench自己造几个包
  已拿到wwk给的pcap包
  遗留问题：0008的约定，就是tcp_sequence不连续之后，要上边自己做解密，此刻要发一个0008的包(给上层自己做解密的提示)之后，再发后续的bypass的tcp包

## Slide 11: 赵阳洋
  完成 AES加解密+密钥包传输版本仿真
下周研究计划（1～2页）：